Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: przegląd stacji należy wykonać 2 razy w ciągu roku:

1 . od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r.

2. od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

- Wykaz stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

- Szpital przy ulicy Mirowskiej 15 – Pawilon C’

(przepustowość Q=100 Nm3 / h)

Stacja przeznaczona do redukcji gazu z zakresu średniego do ciśnienia niskiego oraz pomiaru natężenia przepływu gazu. Posiada zestaw pomiarowy z gazomierzem. Układ redukcyjny składa się

z dwóch równoległych ciągów: czynnego i rezerwowego.

Zdj. Nr 1 – stacja redukcyjno-pomiarowa dla Pawilonu C’

- Szpital przy ulicy Bony 1/3

Zdj. Nr 2 – stacja redukcyjno-pomiarowa w Szp. przy ulicy Bony 1/3

- Zakres zadań do wykonania podczas przeglądu technicznego i konserwacji

- Sprawdzenie szczelności połączeń instalacji gazowej,

- Sprawdzenie filtrów i zaworów (ewentualna wymiana filtrów),

- Sprawdzenie armatury odcinającej w stacji oraz układów zaporowo-upustowych,

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej i odgromowej,

- Kontrola poprawności działania gazomierza

- w stacji przy ulicy Bony 1/3 odnowienie powłok lakierniczych/malarskich rurociągów

- Utylizacja zużytych materiałów,

- Wystawienie protokołów po przeprowadzonym przeglądzie technicznym.