Załącznik do Zapytania ofertowego

### Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy słupków blokujących drogowych parkingowych biało – czerwonych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 82 sztuk słupków blokujących drogowych parkingowych biało czerwonych o następujących wymiarach.

Wymiary:

Wysokość słupka: 1500 mm

Średnica słupka: 60 mm

Grubość ścianki słupka: 2 mm

INNE CECHY:

Słupek wykonany z rury ocynkowanej pomalowany proszkowo oraz oklejony czerwoną folią odblaskową I generacji. W części górnej słupka posiada on zaślepkę która zapobiega dostawaniu się wody do środka, a w dolnej element zabezpieczający przed wygięciem po zabetonowaniu.

GWARANCJA: 24 miesiące

Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania faktury

Termin wykonania dostawy do siedziby Zamawiającego : do 7 dni roboczych od momentu podpisania umowy.