Załącznik nr 1

Zakup i montaż szlabanów w szpitalu przy ul. Bony 1/3

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi w zakresie dostawy i montażu dwóch nowych ramion szlabanu wraz z infrastrukturą niezbędna do uruchomienia systemu szlabanowego parkingu  w placówce SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Bony 1/3 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.:

- Szlaban wjazdowy winien być zamontowany od strony wjazdu do szpitala przy ul. Bony za brama wjazdową.

- Szlaban wyjazdowy winien być zamontowany od strony bramy wyjazdowej z terenu szpitala położonej od strony ul. Świętej Barbary.

Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia:

AKCESORIA Z KTÓRYCH WINIEN SIĘ SKŁADAĆ  SYSTEM SZLABANOWY:

- Dostawa 2 sztuk  nowych ramion szlabanu wykonanych z aluminium

o długości 4 metrów z naklejkami odblaskowymi, gumy ochronne, z zaślepkami do ramion,

- Fundamenty pod urządzenie (kotwy, mocowania)_ – 2 sztuki

- Odbiorniki radiowe do pilotów sterujących – 2 sztuki

- Piloty sterujące do szlabanów – 100 sztuk (wraz z programowaniem)

- Komplet fotokomórek zabezpieczających przejazd – 2 sztuki

- Sprężyna wyważająca ramię + uchwyt do mocowania ramienia – 2 szt.

- Jednostka centralna wraz z wbudowaną centralą sterującą – 2 szt.

- Wykonanie i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych z regulaminem parkingu

PRACE DO WYKONANIA:

- Wykonanie niezbędnych prac budowlanych wraz z doprowadzeniem zasilania o mocy 230 V  oraz montaż bramek wjazdowych wyposażonych w wyżej wymienione akcesoria.

- Regulacja, ustawienie i uruchomienie zamontowanych szlabanów.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

- Przeszkolenie pracowników SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego                          w zakresie funkcjonowania bramek szlabanowych.

TERMIN REALIZACJI:

Wykonawca ma czas na realizację przedmiotu zamówienia  w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od momentu podpisania umowy z Zamawiającym.

GWARANCJE ORAZ PRZEGLĄDY:

- Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji wynoszącej 24 miesiące.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca wykonana 2 razy do roku czyli co 6 miesięcy przeglądy okresowe instalacji.